# Text boxes

| 3100 Соединяемые контакты | Способ фиксации: Х |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -900 | -450 | 00 | +450 | +900 | +135 |
| 1 – 2 | - | Х | - | - | - | - |
| 3 – 4 | - | Х | - | - | - | - |
| 5 – 6 | - | - | - | Х | - | - |
| 7 – 8 | - | - | - | Х | - | - |
| 9 - 10 | - | - | - | - | - | Х |
| 11 - 12 | - | - | - | - | - | Х |
| Маркировка | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| 3102* Соединяемые контакты | Без рукоятки, без фиксации |
| --- | --- |
|  | положений коммутации |
|  | -900 | 00 |
| 1 - 2 | - | Х |
| 3 - 4 | Х | - |
| 5 - 6 | - | Х |
| 7 – 8 | Х | - |
| 9 – 10 | - | Х |
| * применяется в приводе высоковольтного электромагнитного выключателя |

| 3103 Соединяемые контакты | Способ фиксации: К |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -450 | 00 | +450 | +900 | +1350 |
| 1 - 2 | Х | - | - | - | - |
| 3 - 4 | - | - | Х | Х | Х |
| 5 – 6 | - | - | - | - | Х |
| 7 – 8 | Х | - | - | - | - |
| 9 – 10 | - | - | - | Х | Х |
| Маркировка | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 3104 Соединяемые контакты | Способ фиксации: У |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -450 | 00 | +450 | +900 |
| 1 – 2 | - | - | Х | Х |
| 3 – 4 | Х | - | - | - |
| 5 – 6 | Х | - | - | Х |
| 7 – 8 | - | - | Х | - |
| 9 – 10 | - | Х | - | - |
| 11 – 12 | - | Х | - | - |
| Маркировка | 4 | 1 | 2 | 3 |

| 3099 Соединяемые контакты | Способ фиксации: Н (без ограничения хода рукоятки) |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -1350 | -900 | -450 | 00 | +450 | +900 | +1350 | +1800 |
| 1 - 2 | - | - | - | - | - | Х | - | Х |
| 3 - 4 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
| 5 – 6 | - | Х | - | - | - | - | - | - |
| 7 - 8 | - | Х | - | - | - | - | - | Х |
| 9 – 10 | - | - | - | Х | - | - | - | - |
| 11 - 12 | - | - | - | Х | - | - | - | - |
| Маркировка | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |