# Text boxes

| 3117 Соединяемые контакты | Способ фиксации: Л |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -900 | -450 | 00 | +450 | +900 |
| 1 - 2 | Х | - | - | - | - |
| 3 - 4 | - | - | - | Х | Х |
| 5 – 6 | Х | Х | - | - | - |
| 7 – 8 | - | - | - | - | Х |
| 9 – 10 | - | Х | - | Х | - |
| 11 - 12 | - | - | Х | - | - |
| Маркировка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 3118 Соединяемые контакты | Способ фиксации: У |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -450 | 00 | +450 | +900 |
| 1 – 2 | Х | - | - | - |
| 3 – 4 | - | - | Х | - |
| 5 – 6 | - | - | - | Х |
| 7 – 8 | Х | - | - | - |
| 9 – 10 | - | - | Х | - |
| 11 - 12 | - | - | - | Х |
| Маркировка | 4 | 1 | 2 | 3 |

| 3119 Соединяемые контакты | Способ фиксации: М |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -1350 | -900 | -450 | 00 | +450 | +900 | +1350 |
| 1 - 2 | Х | Х | Х | - | Х | - | - |
| 3 - 4 | - | Х | - | - | - | - | - |
| 5 – 6 | Х | - | - | - | - | - | - |
| 7 - 8 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 9 – 10 | - | - | - | - | - | Х | - |
| 11 - 12 | - | - | - | - | - | Х | Х |
| Маркировка | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 3120 Соединяемые контакты | Способ фиксации: М |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -1350 | -900 | -450 | 00 | +450 | +900 | +1350 |
| 1 - 2 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 - 4 | - | Х | - | Х | Х | Х | Х |
| 5 – 6 | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 7 - 8 | - | - | Х | - | Х | - | - |
| 9 – 10 | - | Х | - | - | - | - | Х |
| 11 - 12 | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| Маркировка | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 3121 Соединяемые контакты | Способ фиксации: С |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -450 | 00 | +450 |
| 1 – 2 | Х | - | - |
| 3 – 4 | - | - | Х |
| 5 – 6 | - | Х | Х |
| 7 – 8 | Х | - | - |
| 9 – 10 | - | Х | - |
| 11 – 12 | - | - | Х |
| Маркировка | 3 | 1 | 2 |