# Text boxes

| 4036 Соединяемые контакты | Способ фиксации: А, С |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -450 | 00 | +450 |
| 1 - 2 | - | - | Х |
| 3 - 4 | - | - | Х |
| 5 - 6 | - | - | Х |
| 7 - 8 | - | - | Х |
| 9 – 10 | Х | - | - |
| 11 - 12 | Х | - | - |
| 13 - 14 | Х | - | - |
| 15 –16 | Х | - | Х |
| Маркировка | 2 | 0 | 1 |

| 4037 Соединяемые контакты | Способ фиксации: А, (Ж), С |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -450 | 00 | +450 |
| 1 - 2 | Х | - | - |
| 3 - 4 | Х | - | - |
| 5 - 6 | Х | - | - |
| 7 - 8 | Х | - | - |
| 9 – 10 | - | - | Х |
| 11 - 12 | - | - | Х |
| 13 - 14 | - | - | Х |
| 15 –16 | - | - | Х |
| Маркировка | 2 | 0(-) | 1 |

| 4038 Соединяемые контакты | Способ фиксации: С |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -450 | 00 | +450 |
| 1 - 2 | - | - | Х |
| 3 - 4 | - | - | Х |
| 5 - 6 | - | - | Х |
| 7 - 8 | Х | - | - |
| 9 – 10 | Х | - | - |
| 11 - 12 | - | - | Х |
| 13 - 14 | - | - | Х |
| Маркировка | 2 | 0 | 1 |

| 4040 Соединяемые контакты | Способ фиксации: Л |
| --- | --- |
|  | Положение рукоятки |
|  | -900 | -450 | 00 | +450 | +900 |
| 1 - 2 | - | Х | Х | Х | - |
| 3 - 4 | - | - | - | Х | - |
| 5 – 6 | - | Х | Х | Х | - |
| 7 – 8 | - | - | - | Х | - |
| 9 – 10 | - | Х | Х | - | - |
| 11 - 12 | Х | - | - | - | Х |
| 13 - 14 | - | Х | - | - | - |
| 15 –16 | - | - | Х | - | - |
| Маркировка | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |