Таблица 3

| Род тока | Напряжение, В | соs( | (, с | Коммутируемый ток для типов контактов | Коммутационная износостойкость, циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 7; 8; 51; 52; 53; 61; 62; 63; 91; 92; 93; 101; 102; 103 |  |
| Переменный | 380 | 0,651) | – | 6,3 | 1,6 | 5000 |
|  |  |  |  | 4,0 | 1,25 | 10 000 |
|  |  |  |  | 2,0 | 0,8 | 20 000 |
|  |  | 0,3 |  | 3,2 | 1,25 | 5000 |
|  |  |  |  | 2,5 | 1,0 | 10 000 |
|  |  |  |  | 1,6 | 0,6 | 20 000 |
| Постоянный | 220 | – | 0 | 6,0 | 1,6 | 5000 |
|  |  |  |  | 4,0 | 1,25 | 10 000 |
|  |  |  |  | 2,0 | 0,8 | 20 000 |
|  |  |  | 0,01 | 2,5 | 0,6 | 5000 |
|  |  |  |  | 2,0 | 0,4 | 10 000 |
|  |  |  |  | 1,6 | 0,3 | 20 000 |

1) При cos( = 0,8 число циклов ВО увеличивается до 10 000, 15 000 и 25 000 соответственно указанным токам.